## Slide 1
Agenda
【鈴木様 16回目レッスンの実施内容】
・influxdb, grafana
(2回目レッスン以降 基本的に 土曜日 21:30-)
前回の宿題
・ C#からInfluxDBへのデータ書き込み処理作成
【参考】
https://qiita.com/toRisouP/items/ba0c44cc86e1ca496e27

## Slide 2
Docker
Docker コンテナ
Dockerは、Linuxのコンテナ技術を使ったもので、よく仮想マシンと比較されます。VirtualBoxなどの仮想マシンでは、ホストマシン上でハイパーバイザを利用しゲストOSを動かし、その上でミドルウェアなどを動かします。それに対し、コンテナはホストマシンのカーネルを利用し、プロセスやユーザなどを隔離することで、あたかも別のマシンが動いているかのように動かすことができます。そのため、軽量で高速に起動、停止などが可能です。
また、Dockerはミドルウェアのインストールや各種環境設定をコード化して管理します。
コード化されたファイルを共有することで、
どこでも誰でも同じ環境が作れる。
2.作成した環境を配布しやすい。
3.スクラップ＆ビルドが容易にできる。

## Slide 3
Docker
docker hub
(リポジトリ)
pull
run
docker image
docker container
build
Dockerfile
(カスタムイメージを
作るためのレシピ)
docker image
（ユーザーカスタム）
run
docker container

## Slide 4
Docker
docker pull python:3.11.7
pythonイメージダウンロード
https://blog.interstellar.co.jp/2022/03/14/installing-docker-on-a-mac-with-homebrew/
brew によるインストール
docker build –t django .
django自作イメージビルド
docker-compose up -d
django自作イメージからコンテナ起動
docker exec –it docker bash
コンテナ内に入る場合
docker-compose down
コンテナ停止

## Slide 5
データ
通信
パラレル通信：
複数のビットを並列に転送（PCI,SCSI等）
シリアル通信：
１ビットずつ転送
同期通信
１対ｎ通信
RS485(産業機器接続)
USB(PC周辺機器接続)
Ethernet(コンピュータネットワーク)
CAN(車載コントローラ通信)
代表的なデータ通信の種類と分類
非同期通信
SPI,I2C等(IC間通信)
RS422, RS232C, TTL通信方式の別名：
・調歩同期
・UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter )
１対１通信
TTL ( 0 – 5V : Transistor-transistor-logic )
RS232C
RS422
[実際にはCMOS(FET)で
あるが・・・]

## Slide 6
UART通信の電気的特性
 | TTL( 0 – 5V ) | RS232C | RS422
回路 |  |  | 
Ｈ／Ｌ認識電圧 | Ｈ： +2.5V以上 Ｌ： +1.5V以下 | Ｈ：＋4 ～ ＋15Ｖ Ｌ： －4 ～ -15V | ＋とーとの差（A/Y と B/Zの差） Ｈ：+0.2 ～ +5V Ｌ： －0.2 ～ -0.5V
価格 | 安い 高い |  | 
通信距離 | 短い 長い |  | 
耐ノイズ性 | 低い 高い |  | 
専用IC必要
専用IC必要
（差動方式）
ﾏｲｺﾝ側
TXD
RXD
汎用ﾊﾞｯﾌｧIC
ここまでＨ か Ｌかを認識する電圧の違い
（１ビットの認識）

## Slide 7
UART通信の１バイトデータの認識
通信データとしてとしての最小単位：１バイト = 7 or 8 ビット
（ 27-1 ： 0 ～ 127 / 28-1 ： 0 ～ 255）
・・・
ボーレート ： 単位 bps( bit per sec )
１秒間に何ビット送信するか
ﾃﾞﾌｫﾙﾄ通信ﾎﾞｰﾚｰﾄ
ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ部
( 7 or 8 ﾋﾞｯﾄ)
ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ
（1ﾋﾞｯﾄ)
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
（1 or 1.5 or 2ﾋﾞｯﾄ)
１バイト送信時のデータビット構成
ここまで１バイトを認識するための通信書式

## Slide 8
１バイトデータ： バイナリとASCIIの違い
・例：文字 A を送る時実際には何を送信しているか
データビットが８ビットの時、 0 ～ 255 の数値 として認識できる。
『 文字Aを意味する数値を全世界で共通にすれば、その数値が
文字であると認識できる 』 とアメリカ人が考えた
A ～ Z , a～z, 0～9(文字としての) 及び 制御文字(改行等)を
アメリカ人が標準化した
American Standard Code for Information Interchange
（発音：アスキー）
0(ゼロ) を数値0として送信する：バイナリ送信
0(ゼロ)を文字‘0’( 数値48)として送信する：ASCII送信

## Slide 9
１バイトデータ： バイナリとASCIIの違い（メリットデメリット）
バイナリ送信のメリット ： 転送効率が良い
（例：数値の100を送信するときは1バイトデータの100を送信すればよい）
ASCII送信のメリット ： 数値と文字が混在して送信できる。
制御文字（改行，STX(通信開始), ETX(通信終了) 等）が送信できる。
ASCII送信のデメリット ： 転送効率が悪い
（例：数値の100を送信したい場合は、 文字 ‘6’ , ‘4’）
( 10進数の100は16進数で0x64) の2バイト送信必要）

## Slide 10
まとめ
通信ができるためには
① 電気的特性( TTL / RS232C / RS422 )が一致している必要がある
② 通信書式 （ １バイトのデータ構成：ボーレート, ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ数,ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ数，ﾊﾟﾘﾃｨ）が一致している必要がある
③ 通信手順 ( データの始まり、終わりの認識方法（STX,ETX)、データ整合性のチェック方法(BCC),その位置）が
一致している必要がある
④ 通信コマンドの認識が一致している必要がある
⑤ 引数、データの意味合いの認識が一致している必要がある
OSI参照モデル
①②
③
④⑤

## Slide 11
▼やりたいこと
0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
4, LANでPCに接続した計測器（電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等）をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
6, Git/Git labでのversion管理方法
C#を優先的に
外部ライブラリを使用しない
シリアル通信から
学習項目と順序

## Slide 12
▼やりたいこと
0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
4, LANでPCに接続した計測器（電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等）をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
6, Git/Git labでのversion管理方法
0. C#
分類 |  | 
入門 | ビルド環境, クラス基本, メソッド, 条件分岐, 繰り返し コレクション, スコープ, 名前空間, 例外処理 | 
基礎 | DLL分割, 継承, インターフェース, LINQ, ラムダ式, 非同期処理 | 

## Slide 13
0. C#, 1. C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
分類 |  | 備考
入門 | ビルド環境, クラス基本, メソッド, 条件分岐, 繰り返し コレクション, スコープ, 名前空間, 例外処理 | 
基礎 | DLL分割, 継承, インターフェース, LINQ, ラムダ式, 非同期処理 | 
https://www.amazon.co.jp/dp/4798068330/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=4798068330&pd_rd_w=ImyoR&content-id=amzn1.sym.f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_p=f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_r=M4E58164FK419A1HWX07&pd_rd_wg=Voomt&pd_rd_r=407ab2f4-2efc-429e-822b-54b79e44e096&s=books&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
https://www.amazon.co.jp/%E7%8B%AC%E7%BF%92C-%E7%AC%AC5%E7%89%88-%E5%B1%B1%E7%94%B0-%E7%A5%A5%E5%AF%9B/dp/4798175560/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=14SDVRZ44VTI1&dib=eyJ2IjoiMSJ9.KLbcJQ5w4wKhILB0rzBvvtrszgirFMhCQFwsUVfkqq2q27CnI86VQLzdjSvJJUboTUNApn87RRsDeNs9hLegTrvLp1UInRv-XkhawVatQcojKTuk4Bpt3nnFbKFP16gGhKqW22PNdCaho03szgHJI5GkSGrb8kCsPeoUjVJ2vGjE_8i5fmHH7M69V4TVztXH_VmZbv00KeiNdFtOL-tejti5X8VlVAS_YupsmX_Y8bSRdJ_80leDSFUHpwaFTlfvvhihDRHuVuNhs5O0chSLwh07v8Iysch4pF65BYVKzKU.crq0fsCfNRZJPuzvPtyRHlO3S8-BZyqkvzI6UIyMgXs&dib_tag=se&keywords=C%23+%E7%8B%AC%E7%BF%92&qid=1726448554&sprefix=c+%E7%8B%AC%E7%BF%92%2Caps%2C212&sr=8-1

## Slide 14
▼やりたいこと
0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
4, LANでPCに接続した計測器（電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等）をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
6, Git/Git labでのversion管理方法
2. UART
クロスケーブル
自作アプリから
送受信を確認
計測器
レッスンはどう行う？

## Slide 15
▼やりたいこと
0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
4, LANでPCに接続した計測器（電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等）をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
6, Git/Git labでのversion管理方法
3. 4. VISA
計測器
レッスンはどう行う？
VISAドライバ
LAN接続

## Slide 16
▼やりたいこと
0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
4, LANでPCに接続した計測器（電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等）をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
6, Git/Git labでのversion管理方法
5 influxDB, Grafana
Grafana
InfluxDB
・Windowsローカルにdockerで構築
・InfluxDBには.NETドライバ有り

## Slide 17
▼やりたいこと
0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
4, LANでPCに接続した計測器（電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等）をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
6, Git/Git labでのversion管理方法
6. Git
・『gitによるソースコード管理』手法を学習したいか
『ソフトウェア開発フロー』を学びたいかでGitLabである必要であるかが変わる。
前者であればGitLabは単なるリモートリポジトリなのでSAMURAI教材ベースのGitHubでよいのでは？

## Slide 18
期間
▼やりたいこと
0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
4, LANでPCに接続した計測器（電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等）をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
6, Git/Git labでのversion管理方法
・必要な学習期間は現在の知識, ポテンシャル, どこまで深く学習するかで変わってくる
・1〜2時間/日 => 約10時間/週 でプログラミング経験が少ない場合、一般論として3〜4ヶ月で
終わらせるのは困難。
項目 | 推定学習時間
C# | 100H
UARTとそのアプリ | 50H
VISAとそのアプリ | 50H
influxDB, Grafana | 50H
Git | 20H
約270H : 270 / 40 = 6.7ヶ月

## Slide 19
https://terakoya.sejuku.net/programs/37/chapters/441
WEBサーバー
DBサーバー
Apache
Python
Ddango
Linux
MySQL
SQL
[HTTPプロトコル]
[HTTPプロトコル]
https://terakoya.sejuku.net/programs/37/chapters/441
CSS
HTML
JavaSrtipt

## Slide 20
Gitリポジトリ 概念図
ワーキング
ディレクトリ
ステージングエリア
（インデックス）
ローカル
コミット
ローカルリポジトリ
リモートリポジトリ
git未管理
ディレクトリ
git init
git add
git commit
git push
・・・
HEAD
等
main
feature/xxx

## Slide 21
gitの追加設定
https://qiita.com/mikan3rd/items/d41a8ca26523f950ea9d
【ターミナルにブランチ名表示, コマンド補間】
・参考：
【log一覧 表示項目追加 (git tree エイリアス)】
git config --global alias.tree "log --graph --pretty=format:'%x09%C(auto) %h %Cgreen %ad %Creset%x09%C(cyan)%an%Creset %x09%C(auto)%s %d' --date=format-local:'%Y/%m/%d %H:%M:%S'"